城际线与地铁2号线换乘提升项目第三方工程

监测服务

招标文件

招   标   人：长沙市芙蓉区公共工程建设中心

招标代理机构：中采联合招标有限公司

日       期 ：2022年03月

# 第一章  招标公告

城际线与地铁2号线换乘提升项目第三方工程监测服务招标公告

中采联合招标有限公司受长沙市芙蓉区公共工程建设中心的委托，按公建中心内部程序对城际线与地铁2号线换乘提升项目第三方工程监测服务进行公开招标，本项目服务费上限价74.42万元（概算批复金额）。资金来源市财政资金。

1. 招标项目概况

1.1招标项目或标段（以下简称：招标项目）名称：城际线与地铁2号线换乘提升项目第三方工程监测服务

1.2建设地点：长沙市芙蓉区

1.3项目基本情况：

城际线与地铁2号线换乘提升项目为地下一层地下人行通道项目，连接城际线长沙站出口与地铁2号线锦泰广场站，实现城际站与地铁站客流的疏导、换乘。换乘通道长约170米，外包总宽约9.2米，建筑面积约1850平方米，监测需与施工同步。

1.4 工期要求：项目施工工期12个月

1.5 招标范围：本次委托第三方工程监测，分为两部分工作内容:一是对既有锦泰广场地铁站进行自动化监测，满足《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013要求和轨道公司地铁保护要求，并负责办理地铁保护监测相关手续;二是本项目主体基坑监测，满足规范、设计图要求和长沙市轨道交通集团有限公司地铁安全保护区管理制度相关要求。（招标人提供的自动化监测数量为暂估值，具体的自动化监测及主体基坑监测方案由各投标人结合设计图纸及现场实际情况编制）。

1.6 服务期限：从甲方通知进场时间开始，主体基坑监测至项目完成且所有监测项目及频次满足规范要求，同时必须通过深基坑专家论证会审核，经甲方认可时结束；自动化监测时间及频次满足长沙市轨道交通集团有限公司相关要求。

1.7 质量要求：监测内容必须符合《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2019)要求和设计文件要求。

## 2、资格要求

2.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记；

2.2 具备住房城乡建设主管部门颁发的工程勘察综合类资质或同时具备工程勘察专业类（岩土工程）甲级和工程勘察专业类（工程测量）甲级资质，资质证书处于有效期；因涉及既有运营地铁保护，本次服务单位要求能满足《长沙市轨道交通集团有限公司地铁安全保护管理制度》的相关要求；

2.3 拟投入本项目现场监测团队最低人员配置：项目负责人1人，技术负责人1人；项目负责人具有岩土工程或工程测量相关中级（含）以上技术职称；技术负责人具有岩土工程或工程测量相关中级（含）以上技术职称；不接受投标人的法定代表人和总经理作为本项目的现场监测人员；

2.4 拟任本次投标的现场监测团队人员和授权委托人必须是本企业在职人员，并提供近半年内（2021年9月~2022年2月）连续三个月的社保证明。

2.5 本次招标不接受联合体投标。

### 2.6 类似工程业绩要求：/。

### 3、获取招标文件方式：有投标意愿者，请于2022年03月18日 至2022年03月24日10点止（北京时间，下同）在《芙蓉之窗-长沙市芙蓉区人民政府门户网站》（http://www.furong.gov.cn）下载数据电文形式的招标文件。

### 4、现场踏勘及答疑：投标人自行踏勘。

5、监测费用按照《工程勘察设计收费管理规定》及《关于明确芙蓉区政府投资项目造价管理相关事项的通知》规定：基坑监测期6个月以内（不含6个月），监测费用按收费标准下浮30-40%，监测期6-12个月以内（含12个月），监测费用按收费标准下浮40-50%，监测期12个月以上，监测费用按收费标准下浮50-55%。本次委托的监测服务单位费用上限价为74.42万元（概算批复金额）（由各投标人自行踏勘后结合实际情况报价），高于上限的投标报价为无效投标报价，按无效投标文件处理。

最终监测费用采用总价包干（费用为大包干价格，不因监测频次增加和工期延长而调整监测费用。）

本次服务单位要求在一个月内（自建设单位提供完整资料后开始计算）办理完成地铁保护监测手续，未在规定时限内办理完成并取得监测方案批复的，每延期一天扣1000元）。

6、评审办法：采用最低价中标。

6.1 评审程序：

- 宣布开标纪律，公布递交投标文件的投标人名称，确认投标人到场；

- 检查投标文件的密封情况；

- 当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

- 由招标人和代理机构共同对投标报价由低到高的前三名投标人进行身份验证及资格审查，如出现身份验证或资格审查不合格的情况，按顺序递补，进行身份验证及资格审查；

- 身份验证包括身份证原件和授权委托书原件及授权人社保证明（提供近半年内（2021年9月~2022年2月）连续三个月的社保证明检查，如身份证原件与授权委托书不一致或社保有问题则身份验证不合格，视为无效投标。

- 资格查验即查验本文件中“2、资格要求”中的各条资料及原件。资格要求任意一条审查不合格或者未按要求提交投标报价书的视为无效投标。

- 项目业主和监督人员对满足招标文件实质要求的投标文件，并按投标人投标报价由低到高顺序推荐中标候选人，如出现最低报价一致的情况，通过随机抽取的方式确定中标人。

- 参与招标的投标单位不足三家时，仍正常进行招标开标程序；参与招标的投标单位仅一家时，如该投标单位身份验证及资格审查合格则直接确定该单位为中标人。

- 参与投标人对所提供资料的真实性负责，若发现弄虚作假行为，将依法追究责任。

7、投标文件及份数要求：投标文件一式贰份，一正一副。密封封套上应载明的信息：招标人名称、投标人名称、      （项目名称）投标文件在 2022  年 3  月   24  日  10:00 时前不得开启，并加盖公章。

### 8、投标人必须派法定代表人持法定代表人身份证明原件或法定代表人的委托代理人持授权委托书原件（格式详见投标文件格式）、身份证原件、社保证明以及资格审查资料原件参加开标会议。

### 9、投标截止时间及开标地址：2022年03月24日上午10:00时整(北京时间)，地点：人民路189号芙蓉区政府409会议室。

### 10、发布公告的媒介：《芙蓉之窗-长沙市芙蓉区人民政府门户网站》（http://www.furong.gov.cn）

11、招标费用：招标代理费用按5000.00元包干，由中标人向代理公司一次性支付。

12、监测服务费付款方式：在甲方取得合格的监测报告后分阶段支付。

13、联系方式

招 标 人：长沙市芙蓉区公共工程建设中心

地    址：长沙市芙蓉区人民东路189号

联 系 人：徐先生

电　　话：0731-84683404

招标代理：中采联合招标有限公司

地　　址：长沙市开福区芙蓉中路一段88号天健壹平方英里H栋24楼

联 系 人：鲁帆

电	   话：0731-85162085

第二章  投标文件格式

项      目      名      称

投  标  文  件

投标人： （全称） （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

年     月   日

目    录

- 投标函

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 投标承诺书

- 资格审查资料

- 其他材料

# 一、投标函

致 ：           （ 招 标 人 名 称 ）

我方已仔细研究了        （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以     万元的投标报价，服务期限：      ，并严格按照招标文件及合同约定，完成规定的全部监测工作。

如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（4）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

我方承诺：若我方中标，响应招标文件付款方式：在甲方取得合格的监测报告后分阶段支付，投标报价监测费用采用总价包干（为大包干价格，监测工程量的增减不调整监测费用）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期 ： 年 月 日

#### （2）投标函附录

（招标项目及标段名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟任项目负责人 |  | 姓名： 资质等级 |  |
| 2 | 拟任技术负责人 |  | 姓名： 资质等级 |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

说明：投标人可以在响应招标文件规定的实质性要求和条件的基础上，作出其他有利于招标人的承诺。

此类承诺可在本表中予以补充填写。

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成 立 时 间 ：   年   月  日

经营期限：

姓名：     性别： 年龄：    职务：            系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人：     （全称）      （盖单位公章）

年    月   日

注： 联合体投标的，由联合体牵头单位出具法定代表人身份证明，格式同上。

三、授权委托书

本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理

人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （招标项目

及标段）    招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委 托 期 限 ：     。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年 月 日

## 四、投标承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明：

- 我方拟派往   招标项目及标段       的项目负责人和技术负责人能够到位履行职责，如不能到位，我方自愿接受处罚和被予不良行为记录。

- 我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员。

3.我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

4.我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

5.我方严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目转包或违法分包。

6.一旦我方中标，保证按建设行政主管部门规定配备现场关键岗位人员，并保证项目关键岗位人员能够按期到位，特殊情况需要变更的，严格按程序办理。

特此承诺！

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

五、资格审查等资料

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 技术人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 各类注册人员 |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：附投标人企业营业执照副本、资质证书副本等材料（复印件）等相关材料。同时，请省外入湘企业附在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记的网页截图。

开标时要求提交的证书及证明如下：

（1）营业执照副本；

（2）资质等级证书副本；

（3）省外入湘企业附在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记的网页截图；

（4）拟任项目负责人证书；

（5）拟任技术负责人证书；

（6）授权委托人、拟任项目负责人和技术负责人的社保证明（2021年9月~2022年2月任意连续三个月）。

说明：（1）以上材料在投标文件中提供复印件，加盖投标人公章，同时提供原件，如果因证照年检、年审等原因，不能带至开标现场的，应在开标时间前出示行业行政主管部门正式证明，并加盖出示证明单位的公章。

（2）投标人应将以上原件装入资料袋内单独提交，原件需列详细清单。原件不作密封要求。原件在评标结束后退还。

(3)未按上述要求参加投标的一律作为无效投标处理。招标人对以上证件或资料的真实性进行核查，一旦核实有提供虚假证件或资料的做无效投标处理。

六、其他材料

### 投标人认为应该提供的与本项目相关的其他资料